# Control básico para Aeroponico
La propuesta es construir un control electrónico sencillo que apague y prenda el Fogger de manera automática.

Calculador para un control simple de tiempo: http://www.ohmslawcalculator.com/555-astable-calculator
Para el proyecto del hidroponico he pensado en tener un controlador que mantengan encendido el fogger durante 2 horas, lo apague durante 20 minutos y lo vuelva a encender por otras dos horas, para eso según la calculadora se requieren los siguientes elementos:
- Condensador: 2600 uF
- Resistencia R1: 3130 omh
- Resistencia R2: 866 omh
Notas y Enlaces
- http://www.technologystudent.com/elec1/5555.htm
- http://circuitdigest.com/electronic-circuits/555-timer-astable-multivibrator-circuit-diagram
- https://es.wikipedia.org/wiki/Circuito_integrado_555
## Esquematico del Circuito

#### Componentes Necesarios
- LM7812 Regulador de voltaje 12V
- Capacitor 0.33 uF
- Capacitor 0.1 uF
- Capacitor 4700 uF 25V
- Resistor 560 K omhs
- Resistor 1M omhs
- Capacitor 10 nF
- Diode IN4004 o IN4007
- Relay 12V
- Transistor 2N2222
- Resistor 10 K omhs
- Resistor 1k omhs
#### Comentarios sobre el circuito
Este circuito tiene como propósito hacer funcionar el Fogger de manera independiente sin ningún control adicional, solo conectarlo a la energía se inicia el ciclo de encendido y apagado. Como esta construido el circuito permitiría tomar datos simples como el apagado y el encendido del temporizador IC 555 [1)] (pin 3) para enviarlo a un sistema de control y al menos tener un estado ON / OFF
#### Pruebas
El circuito montado en una protoboard y conectado al Fogger.